## Slide 1
FW/SW
Weekly Report-W923
Peter
2019/06/27

## Slide 2: Tasks & Follow-up
當週工作事項
  Ubuntu
    增修最新作業軟體Ubuntu 18.04 LTS，使用工具JetPack 4.2
  Jeson Tx2 硬體
    自製USB無法使用，嘗試電源配置
    USB裝置擴充
Follow up
  安裝qt
    Qt 開發框病徵AI模型介面

## Slide 3: USB電壓配置
  USB
    增修最新作業軟體，安裝VM 虛擬機，模擬ubuntu，作為安裝環境
    Device 屬性 : 電壓
    解決方法 : USB從OTG改為HOST
Notes: 就算安裝os usb無法驅動

## Slide 4: 電壓過載
tx2 costume
vdd-lv8 voltage operation not allowed tx2 costume
sdhci-tegra 3440000 tx2 auvidea

## Slide 5: USB裝置擴充
USB模式 切換成config#4
https://blog.csdn.net/cui130/article/details/81329634
Notes: 新版 硬體底層文件 ，數值表達方式都改為hex ，需查表
官方提供文件說明 並無頭緒
所以下載auvidea 提供config #6 模式

## Slide 6: UI 病徵框選
Qt 環境配置
聯合大學 框病徵程式
  UI框選病徵流程 :
  資料路徑讀取->手動選取ROI區域 ->框選病徵
  框選病徵細節 :
    執行效能與Tx2相近，但是較不穩定，容易當機
    memory嚴重不足，只跑分期模型就將記憶體佔滿
    雖然提供micro usb供電，但執行AI模型會當機，因為供電最高只到2A