## Slide 1
FW/SW
Weekly Report-W923
Peter
2019/06/27

## Slide 2: Tasks & Follow-up
當週工作事項
  Ubuntu
    增修最新作業軟體Ubuntu 18.04 LTS，使用工具JetPack 4.2
  Jeson Tx2 硬體
    自製USB無法使用，嘗試電源配置
    USB裝置擴充
  cmd
    研究使用方法
Follow up
  Jeson Tx2
    Tensorflow測試(框病徵模型)

## Slide 3: USB電壓配置問題
  USB
    增修最新作業軟體，安裝VM 虛擬機，模擬ubuntu，作為安裝環境
    Device 屬性 : 電壓

## Slide 4: 電壓過載
tx2 costume
vdd-lv8 voltage operation not allowed tx2 costume
sdhci-tegra 3440000 tx2 auvidea

## Slide 5
USB Host otg 工作原理
https://blog.csdn.net/cui130/article/details/81329634

## Slide 6: Jetson nano
Tensorflow DR分期模型測試
  Memory : 約3.8GB(作業系統待機時佔1.4GB)
  執行時間 : 預載模型，一張影像約3~4秒
  執行時電流 : 1.6~2A
  總結 :
    執行效能與Tx2相近，但是較不穩定，容易當機
    memory嚴重不足，只跑分期模型就將記憶體佔滿
    雖然提供micro usb供電，但執行AI模型會當機，因為供電最高只到2A