## Slide 1
FW/SW
Weekly Report-W923
Peter
2019/06/27

## Slide 2: Tasks & Follow-up
當週工作事項
  Ubuntu
    增修最新作業軟體Ubuntu 18.04 LTS，使用工具JetPack 4.2
  Jeson Tx2 硬體
    自製USB無法使用，嘗試電源配置
    USB裝置擴充
Follow up
  安裝qt
    Qt 開發框病徵AI模型介面

## Slide 3: USB 無法使用
  USB電壓配置
    增修最新作業軟體，安裝VM 虛擬機，模擬ubuntu，作為安裝環境
    解決方法 : 從Device 屬性修改vbus (USB電壓)
Notes: 就算安裝os usb無法驅動
修改硬體底層文件

## Slide 4: USB 無法使用
  USB傳輸問題
    解決方法 : USB從OTG改為HOST

## Slide 5: USB裝置擴充
  USB裝置擴充
    USB模式 切換成config#4 或 config#6
phys = <0xa6>
  官方文件 :
  Auvidea 提供open_source :
Notes: 目的 有比較多孔去開發 // phys port的配置
德國業者開發 Jetson TX2 在這片小巧的載板上納入多項功能，可靈活進行部署。 下載open source
新版 硬體底層文件 ，數值表達方式都改為hex ，需查表
官方提供文件說明 並無頭緒
所以下載auvidea 提供config #6 模式

## Slide 6: UI 病徵框選
Qt 環境配置
聯合大學 框病徵程式 (視盤, )
  UI框選病徵流程 :
  資料路徑讀取->手動選取ROI區域 ->框選病徵
  新增主要功能 :
    病徵選擇/病徵管理
    框選後邊緣修改

## Slide 7: 聯合大學提供 - matlab 操作介面

## Slide 8: 晉弘 - 操作介面規劃
ROI
DIAGNOSE
Optic Disc
ROI 1
ROI 2
ROI 3
ROI 4
ROI 5

## Slide 9: USB電壓配置
  USB 無法使用問題
    增修最新作業軟體，安裝VM 虛擬機，模擬ubuntu，作為安裝環境
    Device 屬性 : 電壓
    解決方法 : USB從OTG改為HOST
Notes: 就算安裝os usb無法驅動
修改硬體底層文件

## Slide 10: 操作介面規劃
ROI
DIAGNOSE
Optic Disc
Optic DISC